## Slide 1
@AOSC-Dev
aosc.io
@安同开源社区
@安同开源
公众号：安同开源

## Slide 2: 从用户报告到 Linux 上游补丁
实战讲解与演示
白铭骢

## Slide 3: 今日要点
课题主旨
  开源软件和开源社区的建设源自于每个人的行动
  开源贡献的形式多种多样，大多源自于日常遇到的问题和需要
我的案例
  从未接受过系统性计算机教育和培训，经验几乎完全来自十余年的社区工作
  具体到内核，我的贡献经验不多于一年
今日要点
  鼓励各位放下恐惧与焦虑，拥抱行动与实践

## Slide 4: Linux 内核
万物之源
  由 Linus Torvalds 发起的自由软件内核项目
  “Linux 系统”、Android、Chrome OS 的核心组件
  也是几乎所有国产操作系统使用的内核
参与方
  硬件与软件厂商、支持全职开发者的基金会和组织
  驱动维护者、研究人员、文档与本地化工作者
  发现问题后研究并提交修复、改进的业余爱好者

## Slide 5: 概念与关键词
内核上游
  今天讨论的参与场所是由 Linux 基金会运营、Linus Torvalds 直接管理的 Linux 内核源码树
子系统
  简单地说，Linux 各“组件”或维护方向
  如：PCI 子系统、USB 子系统、DRM/GPU 子系统
  有时精确到厂商驱动，如 AMD 公司职工维护的 amdgpu 驱动
邮件列表
  补丁提交、评审及其他沟通工作的场所
  一般基于子系统划分板块 (subspace)

## Slide 6: 概念与关键词
维护者
  Linux 各子系统负责评审、合入补丁，以及负责发布的人员
主线
  广义：前面提到的上游源码树中的代码（包括各维护分支）
  狭义：首个分支版本（如 6.14）及其测试版本（-rc）
  主线化：将本地的内核补丁提交子系统、分支邮件列表
    经由相关子系统或分支维护者评审通过合入后，修改即“主线化”了
回合 (Backport)
  将基于某一更新分支（往往是 master 及 stable 主线）的 更改移植到维护中的其他分支
    如从 master 回合至 linux-6.6.y 分支

## Slide 7: 如何参与内核贡献？
问题驱动（常见思路）
  我希望解决 Linux 内核中存在的什么问题？
  抑或：我希望通过参与内核锻炼什么能力、获得什么资历？
寻找方向：可“深”可“浅”
  如同软件开发的分工一样，Linux 内核也有许多贡献渠道
  除“给内核写驱动”这种创造性工作外，还有许多参与方式
尤其是对于技术上尚未掌握“核心科技”的朋友们：
  文档审阅校对/翻译，针对信息错误、编译器警告和错误修复
  针对机型特定问题提交规避或“怪癖” (quirk) 代码
  挑战自我：根据规格文档提交硬件驱动实现的修复

## Slide 8: 部分贡献经历
Loongarch: KVM: Add KVM hypercalls documentation for LoongArch
  为龙架构 KVM Hypercalls 新增内核文档（提供语法修缮建议）
drm: amdgpu: fix comment about amdgpu.abmlevel defaults
  修正 amdgpu.abmlevel 参数的描述说明（-1 对应“自动”而非“禁用”）
ASoC: amd: yc: fix internal mic on Xiaomi Book Pro 14 2022
  修复 Xiaomi Book Pro 14 2022 麦克风不可用的问题
iommu: intel: apply quirk_iommu_igfx for 8086:0044 (QM57/QS57)
  修复 Intel QM57/QS57 芯片组设备在启用 Intel VT-d 后出现图形卡顿 和随机重启复位的问题（联想 ThinkPad X201/X201s）
platform/x86: hp-wmi: mark 8A15 board for timed OMEN thermal profile
  修复 HP OMEN 8 (2022) 上功耗释放错误受限的问题

## Slide 9: 部分贡献经历
scripts: install-extmod-build: add missing quotation marks for CC variable
  修复 v6.14 开始 install-extmod-build 脚本未正确为 CC 变量加引号的问题
platform/x86: thinkpad_acpi: Add battery quirk for ThinkPad X131e
  修复联想 ThinkPad X131e 未能正确报告电池电量的问题
drm/xe/regs: remove a duplicate definition for RING_CTL_SIZE(size)
  修复 Intel xe 驱动中对 RING_CTL_SIZE(size) 的重复定义
MAINTAINERS: remove undeliverable entries in RADEON and AMDGPU DRM DRIVERS
  删除 radeon 及 amdgpu 驱动中已不可达的维护者邮箱地址
drm/xe: enable driver usage on non-4KiB kernels
  修复 Intel xe 驱动在非 4KiB 内核分页平台（如龙架构）上 不可用的问题

## Slide 10: 部分贡献经历
这些补丁修了什么？如前面提到的几个路径
  文档审阅校对/翻译，针对信息错误、编译器警告和错误修复
  针对机型特定问题提交规避或“怪癖” (quirk) 代码
  挑战自我：根据规格文档提交硬件驱动实现的修复
我是如何找到这些贡献机会的？
  发行版维护过程中主动或被动发现的问题
  在龙架构和非主力机器上安装时遇到的问题（最常见的一类）
  用户需求（如在龙芯上使用 Intel 独显进行视频剪辑、游戏娱乐）
  测试内核更新时发现的问题
  我或用户新购入的设备

## Slide 11: 贡献门槛
第一步：找到兴趣点或需要解决的问题（问题意识）
  第 2-N 步：学习掌握基本技能、耐心学习流程、练习与试错
所需技能
  对日志的解读和代码定位（基础 C 语言能力）
  查阅邮件并定位引入过程、原因和可能后果（英语阅读能力、 基础 Git 命令）
  在必要时进行二分排查（Git 二分命令 - git bisect）
  英文与正式邮件书写（收件人、抄送、回复格式、.mbox 导入等）

## Slide 12: 令人胆颤？
其实还好！
  摸着石头过河：无需一下掌握所有的技能
  开卷考试：邮件列表沟通（包括评审）节奏往往较慢，不用急
演示：华硕 F441U 的一则稳定问题
  Realtek RTL8723BE 网卡频繁报 PCIe AER（高级错误报告）
  频率极高以至于影响正常使用，甚至可能导致死机
理想的入门案例：
  涉及编码量较少，着重于信息收集
  属于机型特定规避，内核中有较为成熟的机制可以直接利用
  驱动维护较为活跃，维护者较为友好

## Slide 13: 问题历史：上游介入前
这一问题实际上早在 2016 年就有用户报告，为华硕 Skylake 机型
  [SOLVED] RTL8723BE WiFi&BT Card and Intel Skylake problem
  真的已经“解决 (solved)”了吗，非也！
    用户一开始根本无法使用该网卡：网卡被 asus-nb-wmi 驱动错误屏蔽
    而后，用户报告网卡速率异常低，但并未在意
2016 - 2023 年：关于性能的零星报告，均为华硕 6/7 代机型
  用户发现内核日志 (dmesg) 中有大量 PCIe AER 报错（每秒数条）
    亦有用户指出机器性能异常低，不止是网卡
  有人指出可禁用 PCIe ASPM（主动状态电源管理）解决问题
    即 pcie_aspm=off 内核参数
    在绝大多数情况下被当作了最终解决方法
    真的足够好吗？

## Slide 14: 问题历史：上游介入与用户报告
2023 年，Jian-Hong Pan 在内核问题追踪系统报告了该问题
  还是华硕的 Skylake/Kaby Lake 机型，完全没有得到任何答复
  最终自己编写并提交了补丁，在所有 Skylake/Kaby Lake 桥片上禁用了 RTL8723BE 无线网卡的 ASPM 功能
  经历三版补丁审阅，未能与维护者就实现方式达成一致，最终搁置
2025 年初，用户安装安同 OS 时报告稳定性问题
  无法完成安装（进度不动或死机），查阅内核日志发现大量 PCIe AER 报错（结合 lspci -tv 命令可知错误来自 0000:00:1c.5 - 对应 RTL8723BE 网卡）
  查看 dmidecode（DMI 信息解析工具）及 lspci（PCI 设备 查看工具），发现属于上述典型华硕 Kaby Lake + RTL8723BE 机型

## Slide 15: 补丁开发：ASPM 问题规避
根据 Jian-Hong Pan 收到的反馈
  对两代处理器的所有 PCIe 桥片与 RTL8723BE 的组合进行规避过于武断
    那么多使用 RTL8723BE 的设备，都有问题吗？
    实际上我们是不确定的
那么我们要如何实现，才更有可能得到上游认可呢？
  根据问题历史
    我们只确定特定的华硕 Skylake/Kaby Lake 机型搭配该款网卡会导致问题
  缩小规避范围
    与其去匹配所有两代桥片的 PCI 设备 ID，我们应该匹配网卡的 OEM 设备 ID
    让我们来看看 lspci 输出

## Slide 16: 补丁开发：ASPM 问题规避
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
Subsystem: Lite-On Communications Inc Device [11ad:1723]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17, IOMMU group 13
I/O ports at c000 [size=256]
Memory at ef100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: rtl8723be
Kernel modules: rtl8723be
网卡设备 ID：10ec:b723
通用 ID，所有 RTL8723BE 网卡均使用该 ID
OEM ID（或称子系统 ID）：10ec:b723
机型专属 ID，特定机型或网卡 OEM 版本 使用的 ID可以匹配到对应的机型

## Slide 17: 补丁开发：ASPM 问题规避
定位网卡驱动的 ASPM 设置（drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/sw.c）
static void rtl8723be_init_aspm_vars(struct ieee80211_hw *hw)
{
  [...]
  /* This setting works for those device with
  * backdoor ASPM setting such as EPHY setting.
  * 0 - Not support ASPM,
  * 1 - Support ASPM,
  * 2 - According to chipset.
  */
  rtlpci->const_support_pciaspm = rtlpriv->cfg-> mod_params->aspm_support;
}

## Slide 18: 补丁开发：ASPM 问题规避
继续挖掘默认值：
static struct rtl_mod_params rtl8723be_mod_params = {
  [...]
  .aspm_support = 1,
  [...]
};
这告诉我们什么？
  该网卡驱动默认启用 ASPM (1)，而非根据芯片组支持探测 (2)
下一个问题：“根据芯片组支持探测”的逻辑是怎样的？

## Slide 19: 补丁开发：ASPM 问题规避
寻找 const_support_pciaspm 的赋值来源（.../wireless/realtek/rtlwifi/pci.c）
static void _rtl_pci_update_default_setting(struct ieee80211_hw *hw)
{
  [...]
  /*Set HW definition to determine if it supports ASPM. */
  switch (rtlpci->const_support_pciaspm) {
  [...]
  case 2:
      /*ASPM value set by chipset. */
      if (pcibridge_vendor == PCI_BRIDGE_VENDOR_INTEL)
      ppsc->support_aspm = true;
      break;
  [...]
}

## Slide 20: 补丁开发：ASPM 问题规避
我们目前掌握了什么信息？
  RTL8723BE 网卡默认开启 ASPM，不论用户在使用什么芯片组（桥片）
  驱动维护者认为搭配 Intel 芯片组是一定可以开启 ASPM 的
哟，这不就有问题了吗？回顾眼下的问题
  RTL8723BE 在华硕 F441U 这台 Intel 机型上开启 ASPM 会导致 AER 报错
怎么办？
  以严谨为原则最小化规避该问题（回顾之前三版补丁的结果）
  我们目前知道问题的根源是网卡，因此应该从网卡设备上进行规避
记住上面的信息，这是后续编写补丁正文需要的证据

## Slide 21: 补丁开发：ASPM 问题规避
根据第一点认识我们知道，默认开启 ASPM 不可取
  根据现有惯例，ASPM 的机型 + 网卡型号匹配特判并非在具体型号的驱动内完成，而是在 rtlwifi 驱动的共享 PCI 支持代码 (pci.c) 中，如下例
pcie_capability_read_word(rtlpci->pdev, PCI_EXP_LNKCTL, &init_aspm);
if (rtlpriv->rtlhal.hw_type == HARDWARE_TYPE_RTL8192SE &&
  ((u8)init_aspm) == (PCI_EXP_LNKCTL_ASPM_L0S |
            PCI_EXP_LNKCTL_ASPM_L1 | PCI_EXP_LNKCTL_CCC))
      ppsc->support_aspm = false;
“如匹配到 RTL8192SE 及支持 PCIe ASPM L0s/L1 及 CCC 支持的 平台，则禁用 ASPM”

## Slide 22: 补丁开发：ASPM 问题规避
根据这个例子，我们将对 rtlwifi/pci.c 进行修改
  前面提到，华硕特定机型的 RTL8723BE 网卡带有特殊 OEM/子系统 ID
  而前面提到的数个报告中的子系统 ID 均与手上 F441U 的相同 (11ad:1723)
  补丁内容：“为子系统 ID 为 10ec:1723 的 RTL8723BE 禁用 ASPM”
static void _rtl_pci_update_default_setting(struct ieee80211_hw *hw)
{
  [...]
+ if (rtlpriv->rtlhal.hw_type == HARDWARE_TYPE_RTL8723BE &&
+ (rtlpci->pdev->subsystem_vendor == 0x11ad &&
+ rtlpci->pdev->subsystem_device == 0x1723))
+ ppsc->support_aspm = false;
  [...]
}

## Slide 23: 补丁开发：上机测试
测试结果
  该补丁确实禁用了这一 OEM 型号上 RTL8723BE 网卡的 ASPM
  机器正常启动，网络功能及性能正常，且没有卡顿及死机的情况
  其余设备的 ASPM 正常启用，节电功能正常
修复完美否？很可惜，不完美
  启动时仍有 rtl8723be 驱动触发的 AER 错误
  不同的是，这个错误在 rtl8723be 完成载入后就停止了
  很可能还有其他上游设备作怪，抑或 rtlwifi 的共享代码 并没有及时禁用 ASPM
暂且当个测试修复吧！

## Slide 24: 补丁开发：补丁“论文”编写
代码：符合 80 列宽、硬 Tab、条件表达式对齐、注释等要求
Git 提交内容
  标题：标明子系统、驱动信息，简要说明修复主旨
    wifi: rtlwifi: disable ASPM for rtl8723be with subsystem ID 11ad:1723
  正文：说明修复原理（可复用代码注释）
    RTL8723BE 网卡默认开启 ASPM，不论用户在使用什么芯片组（桥片）
    Realtek 无线网卡驱动维护者认为搭配 Intel 芯片组必定可以开启 ASPM
    RTL8723BE 在华硕 F441U 这台 Intel 机型上 ASPM 会导致 AER 报错
    匹配子系统 ID 11ad:1723 并禁用 ASPM 以规避问题
  末尾（签准区）
    签署、参考链接、合作者信息、修复记录、Stable Cc 等

## Slide 25: 补丁开发：补丁“论文”编写
补丁生成的大致过程
git add drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/pci.c
# 将该文件添加到提交内
git commit -s
# 编写提交信息，附带签署信息
git format-patch -1 --rfc
# 用最近提交的一笔提交生成补丁（并标记为征求意见稿，RFC）
操作演示

## Slide 26: 功德“圆满”后
补丁提交给对应列表后，事情还没结束！
  上游维护者可能提出修改意见或质疑
  请积极答复，补充必要的信息，或作出必要修改
  如有疑问，请不要犹豫并提出来
  积极沟通可能未必得到有用甚至友好的答复
    可悲的现状，但请保持自信和积极态度
恭喜你成为光荣的 Linux 内核贡献者！

## Slide 27: 后记与思考
Linux 内核如同其他开源项目一样，亟需外部参与
  硬件种类千千万，就算是神也不可能全部一直兼顾
  硬件支持随着时间推移劣化是正常现象
  硬件实现并非一定完美，代码层面上的规避可提升用户体验
    您的补丁可能让许多人受益，或让他们使用 Linux 工作时心情更为愉快
  内核贡献可大可小，人人为我，我为人人
内核贡献的参与深度极深
  今天讲述的例子亦有一定深度，但也只是基于现有机制的补充修缮工作
    但这不代表工作量就一定小：问题历史调查、人际沟通也是一门功课！
  该学的还是得学，但不用学精了再动手
  学以致用，事不宜迟！

## Slide 28: 后记与思考
流程与规范资料
  提交补丁：如何让你的改动进入内核（内核上游文档）
  补丁提交工具：使用 b4 代理或使用 git send-email（简要文档）
前人经验
  Submitting Your First Patch to the Linux Kernel and Responding to Feedback (Cristian Souza)
Linux 内核贡献的流程和“礼节”较多
  坦白说，非常啰嗦
  内核是个非常复杂的多方、多分支和多时间线项目
    遵守流程是对他人时间和精力的尊重
  在充分贡献和了解流程后，方可思考和推动流程改进

## Slide 29
感谢捧场！

## Slide 30
@AOSC-Dev
aosc.io
@安同开源社区
@安同开源
公众号：安同开源